## Slide 1
AXEP
Management
Le Taux de Rendement Synthétique

## Slide 2
AXEP
TRS - rappels
Management
TRS
Indicateur du taux d'utilisation des machines.
Compare la production réelle à la capacité de production théorique d'une machine ou d'un équipement.
Permet de diagnostiquer les causes des baisses de production et de cibler ses actions d’amélioration

## Slide 3
AXEP
TRS - rappels
Management
Tt = Temps total (24 heures,…)
To = Temps d’ouverture
Fermeture
Pauses
Entretiens préventifs,
Nettoyage
Formation
Essais
…
Tr = Temps requis
Tf = Temps de fonctionnement
Pannes
Absences personnel non planifiée
Changements de formats
Ecarts de cadence
Tn = Temps net
Tu = Temps utile
Non qualité
TRS
=
x
x
=
x
x
Taux de disponibilité (Td) =
Temps machine en état de fonctionnement
Temps théorique pour fabriquer les bons produits
Taux de performance (Tp) =
Temps de fonctionnement à la bonne cadence
Temps machine en état de fonctionnement
Taux de qualité (Tq)=
Temps production de bons produits
Temps de fonctionnement à la bonne cadence
TRG = TRS x Tc
Taux de charge (Tc)=
Temps théorique pour fabriquer les bons produits
Temps d’ouverture
Taux de rendement synthétique (TRS) =
Temps réel de production de bons produits
Temps théorique pour fabriquer les bons produits